## Slide 1
学习目标:
数据平面的网络层服务:
  网络层服务模型
  转发与路由
  路由器是如何工作的
  通用转发
网络层在因特网的实现
第四章 网络层：数据平面
Notes: 数据平面低于控制平面

## Slide 2
4.1 网络层概述
  数据平面
  控制平面
4.2 路由器工作原理
4.3 IP协议
  IP数据报格式
  分片
  IPv4
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发和SDN
第四章 网络层：数据平面

## Slide 3: 网络层
实现源主机到目的主机的IP分组(IP数据报)传输
主机、路由器都有网络层：
发送主机：将传输层数据封装成IP分组
接收主机：将IP分组数据区交给传输层
路由器：检查经过的IP分组的首部，然后正确转发
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical

## Slide 4: 网络层功能
转发:将分组从路由器的输入端口移动到恰当的输出端口
  面向单个路由器
  数据平面
路由:决定分组从源主机到目的主机的传输路径
  面向整个网络
  控制平面
  两种实现方法：
  传统的路由协议：分布式，由所有路由器实现
  软件定义网络software defined network(SDN): 集中式，由远程服务器实现
1
2
3
0111
IP数据报首部

## Slide 5
控制平面：传统方法
路由协议
在各路由器上配置运行相同路由协议，生成转发表(路由表)
数据平面
控制平面
1
2
0111
3
IP数据报首部

## Slide 6
控制平面：SDN方法
由远程控制器计算各路由器的转发表，并分发
远程控制器
1
2
0111
3
IP数据报首部
控制平面
数据平面

## Slide 7: 网络层服务模型
网络层提供的服务：
单个数据报:
确保交付
具有时延上界的确保交付
数据报流:
有序交付
确保最小带宽
时延抖动限制

## Slide 8: 不同网络的网络层服务
网络
Internet
ATM
ATM
ATM
ATM
服务模型
尽力而为
CBR
VBR
ABR
UBR
带宽
none
常速率
最小速率
保证
最小速率
保证
none
无丢包
no
yes
yes
no
no
按序
no
yes
yes
yes
yes
及时
no
yes
yes
no
no
拥塞反馈
no (发送方通过
丢包来推断)
无拥塞
无拥塞
yes
no
保证 ?
因特网网络层：尽力而为=根本没服务
Notes: Constant bit rate, variable, available, unspecified
因特网网络层：尽力而为服务=根本没服务

## Slide 9
4.1 网络层概述
  数据平面
  控制平面
4.2 路由器工作原理
4.3 IP协议
  IP数据报格式
  分片
  IPv4
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发和SDN
第四章 网络层：数据平面

## Slide 10: 路由器Router
工作在网络层
作用：连接不同网络
H3C MSR 36-10路由器
移动网
家庭网
公司网
家用路由器
Notes: 家用无线路由器，含路由器，交换机， AP等功能

## Slide 11: 路由器结构
高速交换结构
路由选择
处理器
输入端口
输出端口
数据平面：转发。硬件实现,纳秒级别
控制平面：路由,管理。软件实现，毫秒级别
Notes: Nanosecond 纳秒，十亿分之一秒
毫微纳皮飞，1000等级，千，百万，十亿，千亿。1纳米=10埃米

## Slide 12: 输入端口
线路端接
链路层处理
(解封装)
查找
转发
缓存排队
网络层:
提取分组，根据分组目的地址，查转发表确定输出端口（各端口分布式处理）
线路输入速度 > 输出到交换结构的速度->排队，甚至溢出
物理层:
接收比特
链路层：
提取帧
交换结构
Notes: 路由器输入，输出端口都需要排队

## Slide 13: 转发表
目的地址范围
11001000 00010111 00010000 00000000
到
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
到
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
到
11001000 00010111 00011111 11111111
其他
输出端口
0
1
2
3
Q: 如果目的地址范围切分不规整，会怎样?
A: 转发表会很大。解决方法：基于最长前缀匹配的转发表
转发表

## Slide 14: 最长前缀匹配
目的地址范围
11001000 00010111 00010*** *********
11001000 00010111 00011000 *********
11001000 00010111 00011*** *********
其他
目的地址: 11001000 00010111 00011000 10101010
举例:
目的地址: 11001000 00010111 00010110 10100001
选哪个端口?
如果有多个匹配项，选择最长匹配的那个
最长前缀匹配
输出端口
0
1
2
3
选哪个端口?

## Slide 15: 提高查表速度
  因特网路由器的转发表可能有百万条表项
  Cisco Catalyst路由器:
  硬件实现
  二分查找，非顺序查找
0
0
1
1
0
1
2# 1# 0# 3# 2# …
32位的IPv4目的地址，对应32层的二叉树，最多32步可找到输出端口
……
Notes: Catalyst催化剂

## Slide 16: 交换结构
作用：将分组从输入端口转发到恰当的输出端口
3种交换结构：
内存式
内存
总线式
纵横式

## Slide 17: 内存式交换结构
最早的路由器：计算机(CPU控制，转发一个分组两次使用系统总线)
输入端口
(e.g.,
Ethernet)
内存
输出端口
(e.g.,
Ethernet)
系统总线
Cisco 8500系列路由器(输入线路卡控制，写进恰当的输出端口内存)

## Slide 18: 总线式交换结构
共享使用总线
使用输出端口标签，无需处理器
接入级、企业级路由器。如Cisco 5600系列: 32Gbps总线
总线
Notes: 每次只能有一个分组通过总线交换

## Slide 19: 经互联网络交换结构
最简单的：纵横式交换
Cisco 12000系列
2N条总线，交叉点通过控制器开合
能并行转发
纵横式

## Slide 20: 输入端口排队
输入速率 > 转发速率
  时延变大、丢包
线路前部(HOL)阻塞: 输入端口队列中，后续分组被前面的分组阻塞
下面的红色分组处理慢
一个分组转发之后，绿色分组被HOL阻塞
交换
结构
交换
结构
Notes: Head of line

## Slide 21: 输出端口
排队：转发速率>输出端口速率；时延大、丢包
分组调度：从队列中选择输出到链路的分组
物理层
线路端接
链路层
处理
(封装)
交换
结构
缓存
排队

## Slide 22: 先入先出
FIFO (first in first out)
  现实例子?
  丢弃策略: 当分组到达一个已满队列:
    弃尾
    按优先级
    随机丢弃
队列
分组到达
分组离开
链路
Notes: 车辆排队下高速，只有一个收费队列

## Slide 23: 优先级排队
  分级依据：源/目的IP地址、端口号等
多个优先级队列
  现实例子?
高优先级队列
低优先级队列
到达
分类
离开
链路
1
3
2
4
5
5
5
2
2
1
1
3
3
4
4
到达
离开
正接受服务的分组
时间
Notes: 下高速收费口进入城市道路，普通队列，ETC, 绿通

## Slide 24: 循环排队
多个队列
每个队列循环发送一个分组
现实例子?
1
2
3
4
5
5
5
2
3
1
1
3
3
4
4
到达
离开
正接受服务的分组
时间
Notes: Round robin 循环赛
两条道路的汽车合并成一条道

## Slide 25: 加权公平排队
加权的循环排队
每个队列循环获得对应权重的服务数量
现实例子?
Notes: 两条路汇合，高速路与普通路，交替放行，高速每次放行两辆，普通一辆

## Slide 26
4.1 网络层概述
  数据平面
  控制平面
4.2 路由器工作原理
4.3 IP协议
  IP数据报格式
  分片
  IPv4
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发和SDN
第四章 网络层：数据平面

## Slide 27: 网络层协议
转发表
路由协议
路径选择
RIP, OSPF, BGP
IP 协议
IP地址
分组格式
分组处理
ICMP协议
错误报告
控制信息
传输层: TCP, UDP
链路层
物理层
网络层

## Slide 28: IP分组
版本
数据报长度(字节)
32 bits
数据
(变长,
通常是TCP报文段
或UDP 数据报)
标识
首部校验和(逐跳)
生存时间
源IP地址
首部
长度
服务类型
标志
片偏移
上层协议
目的IP地址
选项(如果有的话)
IP协议版本
字节
低时延、高吞吐量、高可靠性
用于分片与
重组
标志：0-最后
一个分片
片偏移：以8
字节为单位，
给出数据区
偏移量
最大剩余跳数
时间戳、
记录路由、
指定路由等
Notes: TCP段和IP分组首部固定部分20字节，UPD数据报首部固定8字节
ToS

## Slide 29: 分片与重组
不同网络MTU不一样
  以太网: 1500B
  某些广域网: 576B
因此导致IP分组在源主机和某些路由器上分片，最后在目的主机上重组
分片
重组
…
…
Notes: 通常，MSS（TCP段数据区大小）为MTU值减去IPv4 Header（20 Byte）和TCP header（20 Byte）得到。

## Slide 30: 分片与重组
标识
=x
片偏移
=0
标志
=0
长度
=4000
标识
=x
片偏移
=0
标志
=1
长度
=1500
标识
=x
片偏移
=185
标志
=1
长度
=1500
标识
=x
片偏移
=370
标志
=0
长度
=1040
例子:
假设路由器收到一个4000字节的IP分组，IP首部20字节
下一网络的MTU = 1500字节
片偏移 =
1480/8
前面的分片尽可能大
Notes: 目的是对数据区分片
4000-20=3980

## Slide 31: IPv4地址
IP地址：标识设备的网络接口
  路由器：连接不同网络，每个网络接口有一个IP地址
  主机：通常1个网络接口
IPv4地址：32b，网络号+主机号
子网掩码：32b，指出对应的IP地址的网络号与主机号部分，例如:255.255.255.0
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1
点分十进制

## Slide 32
Q: 有多少个网络? 需要多少个地址？
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2
IPv4地址
Notes: 链路层交换机

## Slide 33: 无类别域间路由CIDR
IPv4地址有2^32个
早期，分类的IP地址，地址块大小只有三种（网络号固定为1、2、3字节， ），容易浪费地址
无类别域间路由CIDR: Classless InterDomain Routing
  地址块有更多大小（网络号长度1-31），按需分配
  a.b.c.d/x /x：子网掩码：指出网络号长度
11001000 00010111 00010000 00000000
网络号
主机号
200.23.16.0/23
Notes: 2^8 258个地址 2^16 65536 2^24 1600多万

## Slide 34: 设备如何获得IP地址？
手动设置
  Windows: 网络->属性->本地连接->属性->tcp/ipv4
  UNIX: /etc/rc.config
自动获取
应用层DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: 设备从DHCP服务器自动获取IP地址等
  “即插即用”

## Slide 35: DHCP
应用层协议，基于UDP
作用: 设备自动获取IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址等
  服务器有IP空闲地址池等信息
  地址续约
  地址重利用
  但移动用户无法保持连接（第7章）
DHCP步骤:
  主机本地广播发送“DHCP discover” 报文[可选]
  DHCP 服务器广播响应“DHCP offer”报文[可选]
  主机选择服务器，广播发送“DHCP request”报文
  DHCP服务器广播返回“DHCP ack”报文
Notes: Discover: 源0.0.0.0，目的255.255.255.255
Request广播，通知其他落选服务器
如果没有前两步，则在ack中返回ip地址等信息

## Slide 36: DHCP例子
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
DHCP
服务器
新来的, 需要IP地址
223.1.2.5
Notes: 路由器也可运行DHCP服务器

## Slide 37: DHCP例子
DHCP服务器: 223.1.2.5
新来的
客户机
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
广播: Is there a DHCP server?
广播: I’m a DHCP server! Here’s an IP address you may use.
广播: OK. I’ll select that IP address!
广播: OK. You’ve got that IP address!

## Slide 38: DHCP: 例子
运行DHCP
的路由器
客户机：自上而下，DHCP request报文封装到UDP、IP和Ethernet帧
帧在网络内广播, 会被运行DHCP的路由器收到
自下而上解封装
168.1.1.1
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

## Slide 39: DHCP: 例子
服务器生成DHCP ACK，包含IP地址、子网掩码等；封装->广播->解封装
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
客户机获得参数之后，开始上网
运行DHCP
的路由器

## Slide 40: Wireshark 抓包分析
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 192.168.1.101 (192.168.1.101)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK
Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.1
Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1
Option: (6) Domain Name Server
Length: 12; Value: 445747E2445749F244574092;
IP Address: 68.87.71.226;
IP Address: 68.87.73.242;
IP Address: 68.87.64.146
Option: (t=15,l=20) Domain Name = "hsd1.ma.comcast.net."
DHCP reply报文
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Request
Option: (61) Client identifier
Length: 7; Value: 010016D323688A;
Hardware type: Ethernet
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 192.168.1.101
Option: (t=12,l=5) Host Name = "nomad"
Option: (55) Parameter Request List
Length: 11; Value: 010F03062C2E2F1F21F92B
1 = Subnet Mask; 15 = Domain Name
3 = Router; 6 = Domain Name Server
44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
……
DHCP request报文

## Slide 41: ISP如何获得IP地址块?
A: ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers 因特网名字和编号分配机构
  分配IP地址
  分配域名
  管理DNS根服务器
Q: 若某ISP申请到一个地址块200.23.16.0/20，地址范围是？

## Slide 42: 地址块的二次分配
ISP地址块 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
网络0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
网络1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
网络2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
网络7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23
Q: ISP如何将此地址块分配给8个网络？
A: 主机号前面拿3 bits，并入网络号

## Slide 43: 层次式寻址
“把去往200.23.16.0/20的
信息都发给我”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
ISP 1
网络 0
网络 7
Internet
网络 1
ISP 2
“把去往
199.31.0.0/16”的
信息都发给我
200.23.20.0/23
网络 2
.
.
.
.
.
.

## Slide 44: 层次式寻址
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
ISP 1
网络 0
网络 7
Internet
网络 1
ISP 2
200.23.20.0/23
网络 2
.
.
.
.
.
.
“把去往200.23.16.0/20的
信息都发给我”
“把去往
199.31.0.0/16或200.23.18.0/23的
信息都发给我”
最长前缀匹配
假设，网络1移动到ISP2:

## Slide 45: 网络地址转换NAT
私有网络(内网)与外部通信，需要ＮＡＴ:
  内网使用私有地址，可重用
  内网地址变动，不用通知外网
  更换ISP，无需更改内网
  内网结构对外不可见，更安全
  对外只需一个公有IP地址
  IPv4地址不够用，引入私有IP地址（无需申请，可在不同网重复用）：
  10.0.0.0/8: 10.0.0.0-10.255.255.255
  172.16.0.0/12: 172.16.0.0-172.31.255.255
  192.168.0.0/16: 192.168.0.0-192.168.255.255

## Slide 46: 网络地址转换NAT
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
本地网/专用网/私网/内网
10.0.0.0/24
Internet

## Slide 47: 网络地址转换NAT
实现: NAT路由器:
  出去的分组: (源私有IP地址, 端口号) 换为(NAT路由器公有IP地址, 新的端口号)，并记录
    . . . 远方主机将(NAT路由器公有IP地址, 新的端口号) 作为目的地址返回应答
  进来的分组: 逆向替换

## Slide 48: 网络地址转换NAT
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
NAT 转换表
WAN端 LAN 端
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3

## Slide 49: 网络地址转换NAT
争议:
  路由器只应处理网络层及其以下层，而端口号属于传输层
  违反主机间直接对话原则
  IP地址短缺问题，有IPv6

## Slide 50: IPv6
初始动机: IPv4地址不够用
其它作用:
  首部格式简化->路由器处理转发更快
  首部格式方便QoS路由
IPv6分组:
  定长的40字节首部
  不允许路由器分片，只允许主机分片、重组
Notes: IPv4是20字节固定首部
如果路由器无法转发，不分片，直接丢弃，返回分组太大ICMP差错报文

## Slide 51: IPv6分组格式
服务类型: 低时延、高吞吐量、高可靠性
流标签: 标记同一个流中的分组
下一首部: 指出扩展首部类型
数据
目的地址
(128 bits)
源地址
(128 bits)
有效载荷(数据)长度
下一首部
跳数限制
流标签（未明确，相当于优先权）
服务类型
版本
32 bits
Notes: concept of“flow” not well defined。音视频流实时数据
首部和数据之间，可有0到多个扩展首部。下一首部字段，类似于协议字段，但可以有多个下一首部

## Slide 52: 与IPv4的其它不同
校验和: 去掉，不进行每跳校验
选项: 放在扩展首部
IPv4单播、组播地址，IPv6增加任播地址，将分组交给一组主机中的任意一个
ICMPv6:
  增加错误类型, e.g. “Packet Too Big”
  增加组播管理
Notes: IP

## Slide 53: IPv4向IPv6过渡
  同时存在IPv4和IPv6路由器，如何通信?
建隧道: 将IPv6分组封装到IPv4分组中，再由IPv4路由器转发
IPv4源，目的地址
IPv4首部
IPv4分组
IPv6分组
IPv6源，目的地址
IPv6首部
Notes: 向下兼容

## Slide 54: 建隧道
物理上：
IPv4
IPv4
A
B
IPv6
IPv6
E
IPv6
IPv6
F
C
D
逻辑上:
IPv4隧道，连接IPv6路由器
E
IPv6
IPv6
F
A
B
IPv6
IPv6

## Slide 55: 建隧道
flow: X
src: A
dest: F
data
flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
flow: X
src: A
dest: F
data
flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
A
B
IPv6
IPv6
E
IPv6
IPv6
F
C
D
E
IPv6
IPv6
F
A
B
IPv6
IPv6
IPv4
IPv4
物理上：
逻辑上:
IPv4隧道，连接IPv6路由器

## Slide 56: IPv6的部署
2012年开始
预计2023年底，中国IPv6：
  活跃用户7.5亿
  物联网连接数3亿
  固定网络流量15%
  移动网络流量55%
部署要较长时间
  而应用层协议可快速部署：WWW, Facebook, streaming media, Skype, …
  Why?
Notes: 刷漆与换墙

## Slide 57
4.1 网络层概述
  数据平面
  控制平面
4.2 路由器工作原理
4.3 IP协议
  IP数据报格式
  分片
  IPv4
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发和SDN
  匹配
  动作
  OpenFlow举例
第四章 网络层：数据平面

## Slide 58
转发处理
2
3
0100 1101
分组的首部
远程控制器
1
控制平面
数据平面
目的地址转发：各路由器有一个转发表，目的地址+端口，分布式计算得到。无法复杂操作，如NAT、防火墙等
通用转发：各路由器有一个流表，匹配+动作，由远程控制器统一计算分配(SDN)
流表
匹配 计数器 动作
Notes: 流: 由一些首部字段（链路、网络、传输层）确定的分组

## Slide 59: OpenFlow
OpenFlow: 大协议，含远程控制器、SDN、通用转发
通用转发:
  匹配: 路由器根据数据的各层首部(不是目的地址)查找流表
  动作: 匹配成功，执行动作:转发、丢弃、修改、发送到控制器等
  计数器: 表项匹配成功的分组/字节数
Notes:   Priority: disambiguate overlapping patterns

## Slide 60: OpenFlow
OpenFlow: 大协议，含远程控制器、SDN、通用转发
通用转发:
  匹配: 路由器根据数据的各层首部(不是目的地址)查找流表
  动作: 匹配成功，执行动作:转发、丢弃、修改、发送到控制器等
  计数器: 表项匹配成功的分组数
src=1.2.*.*, dest=3.4.5.*  丢弃
src = *.*.*.*, dest=3.4.*.*  转发(2)端口
3. src=10.1.2.3, dest=*.*.*.*  发送到控制器
Notes:   Priority: disambiguate overlapping patterns

## Slide 61: OpenFlow: 流表的表项
输入
端口
源MAC
目的
MAC
以太网
类型
VLAN
ID
源IP
目的IP
TOS
源端
口号
目的
端口号
匹配
动作
计数器
转发到一个或多个端口（单播，组播，广播）
封装并转发到控制器
丢弃分组
修改字段
分组计数 + 字节计数
链路层
网络层
传输层
物理层
Notes: Now I’ll describe the API that tries to meet these goals.
61

## Slide 62
基于目的地址的转发:
*
输入
端口
源MAC
目的MAC
以太网
类型
VLAN
ID
源IP
目的IP
IP协议
TOS
源端口
目的
端口
动作
*
*
*
*
*
51.6.0.8
*
*
*
port6
例子
去往51.6.0.8的分组转发到端口6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
22
drop
防火墙:
所有去往22端口的分组，丢弃
*
*
*
*
*
128.119.1.1
*
*
*
*
drop
所有来自128.119.1.1的分组，丢弃
输入
端口
源MAC
目的MAC
以太网
类型
VLAN
ID
源IP
目的IP
IP协议
TOS
源端口
目的
端口
动作
输入
端口
源MAC
目的MAC
以太网
类型
VLAN
ID
源IP
目的IP
IP协议
TOS
源端口
目的
端口
动作

## Slide 63
基于目的地址的第2层转发（交换机）:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
port3
来自于链路层22:A7:23:11:E1:02的分组，转发到3号端口
22:A7:23:
11:E1:02
输入
端口
源MAC
目的MAC
以太网
类型
VLAN
ID
源IP
目的IP
IP协议
TOS
源端口
目的
端口
动作
例子

## Slide 64: OpenFlow特点
路由器
  匹配: 最长前缀匹配
  动作: 转发
交换机
  匹配: 目的MAC地址
  动作: 转发或广播
防火墙
  匹配: IP地址、端口号
  动作: 允许或拒绝
NAT
  匹配: IP地址、端口号
  动作: 修改IP地址、端口号
通用转发(匹配+动作): 统一了多种设备:

## Slide 65: OpenFlow例子
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(3)
匹配
动作
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.3
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.4
forward(3)
forward(4)
ingress port = 1
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(4)
h1
10.1.0.1
h2
10.1.0.2
h4
10.2.0.4
h3
10.2.0.3
h5
10.3.0.5
s1
s2
s3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
h6
10.3.0.6
controller
例子: 要求h5和h6通过s1和s2发送给h3和h4，如何设置各路由器流表？
匹配
匹配
动作
动作
远程控制器：生成、分发流表
Notes: A high seating position makes ingress and egress easy.

## Slide 66
Q: 转发表、流表如何计算？
（即如何路由？）
A: 网络层的控制平面
第四章 网络层：数据平面

## Slide 67: 课后习题
67
书上复习题20、24
习题13、14