## Slide 1: 第5章: 网络层控制平面
学习目标:
原理
传统路由算法
SDN远程控制器
ICMP协议
网络管理
因特网相关协议:
OSPF, BGP, OpenFlow, ICMP, SNMP

## Slide 2: 第5章: 网络层控制平面
5.1 简介
5.2 路由协议
链路状态
距离向量
5.3 自治系统内的路由: OSPF
5.4 ISP之间的路由: BGP
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP协议
5.7 SNMP协议

## Slide 3: 网络层功能
转发
数据平面
控制平面
控制平面的方法：
每路由器控制 (传统方法)
集中式控制 (SDN)
回顾:
路由
Notes: 转发: 将分组从路由器的输入端口转发到恰当的输出端口
路由: 决定分组从源主机到目的主机的恰当的传输路径

## Slide 4
每路由器控制
路由协议
在各路由器上配置、运行路由协议，生成转发表
数据平面
控制平面
1
2
0111
3
IP数据报首部

## Slide 5
集中式控制
远程控制器计算、分发流表
远程控制器
1
2
0111
3
IP数据报首部
控制平面
数据平面

## Slide 6: 第5章: 网络层控制平面
5.1 简介
5.2 路由协议
链路状态
距离向量
5.3 自治系统内的路由: OSPF
5.4 ISP之间的路由: BGP
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP协议
5.7 SNMP协议

## Slide 7: 路由协议
目标: 找到源主机到目的主机最少代价路径
路径: 经过的路由器
最小代价：距离短、速度快、或拥塞少
网络的10大问题之一!
Notes: rdt可靠数据传输，拥塞控制

## Slide 8: 网络拓扑图
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
G = (N, E)
N = 路由器集合 = { u, v, w, x, y, z }
E = 链路集合 ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
Notes: 拓扑tuo4pu1

## Slide 9: 链路代价
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
c(x, x’) = (x, x’)的代价（距离、时延、拥塞等）
e.g., c(w, z) = 5
Q: u到z的最短路径如何求?
A: 路由算法

## Slide 10: 路由算法分类（以每路由器控制为例）
集中式:
各路由器知道整个网络拓扑及链路代价
例如：链路状态LS算法
分散式:
各路由器只知道邻居路由器及其链路代价
例如：距离向量DV算法
静态:
网络不变或变化慢
路由不变
通常人工配置
动态:
网络变化快
路由周期性更新

## Slide 11: 第5章: 网络层控制平面
5.1 简介
5.2 路由协议
链路状态
距离向量
5.3 自治系统内的路由: OSPF
5.4 ISP之间的路由: BGP
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP协议
5.7 SNMP协议

## Slide 12: 链路状态(LS)算法
Dijkstra算法
各节点广播本地链路状态，之后有变化就广播
每个节点知道整个网络拓扑及链路代价，各节点计算自己(源节点)到所有节点的最小代价路径
  以此构建自己的转发表
迭代算法: 由近至远，每次迭代算出源节点到一个节点的最小代价路径
变量：
c(x, y): 链路代价，如果x与y非直连, c(x, y)= ∞
D(v): 从源节点到v的当前路径代价
p(v): 源节点到v的路径上，v的前一个节点
N’: 已算出最小代价路径的节点集合

## Slide 13: Dijsktra算法
1 Initialization:
2 N' = {u}
3 for each node v
4 if v adjacent to u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9 find w not in N' such that D(w) is a minimum
10 add w to N'
11 update D(v) for all v adjacent to w and not in N' :
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13 until all nodes in N'

## Slide 14
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
Dijsktra算法: 例子1
步骤
N'
D(v)
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w)
p(w)
D(x)
p(x)
D(y)
p(y)
D(z)
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
注意:
最后获得最短路径的方法
可能有多条最短路径
根据最短路树生成u的转发表
uwxvyz
u为根的最短路径树
Notes: 每个路由器可能对应一些网络

## Slide 15
步骤
0
1
2
3
4
5
N'
u
ux
uxy
uxyv
uxyvw
uxyvwz
D(v),p(v)
2,u
2,u
2,u
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
D(x),p(x)
1,u
D(y),p(y)
∞
2,x
D(z),p(z)
∞
∞
4,y
4,y
4,y
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
Dijsktra算法: 例子2

## Slide 16
u
y
x
w
v
z
u为根的最短路径树：
v
x
y
w
z
1
2
2
2
2
目的地址
输出端口
u的转发表:
Dijsktra算法: 例子2

## Slide 17
算法复杂度: 假设n个节点
每次迭代从不在N’的节点中找出代价最小的。所有迭代需要n(n-1)/2次比较: 算法复杂度O(n2)
如果采用堆（基于数组的完全二叉树）: O(nlogn)
路径振荡问题：
假设：链路代价=链路负载:
A
D
C
B
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
初始的路由
A
D
C
B
B, C发现更好路径，
顺时针
2+e
0
0
0
1+e
1
A
D
C
B
B, C, D发现更好路径，
逆时针
0
2+e
1+e
1
0
0
A
D
C
B
B, C, D发现更好路径，
顺时针
2+e
0
0
0
1+e
1
Dijsktra算法
Notes: 第一次迭代，比较n-1次，第二次n-2次，最后1次
堆heap
若设二叉树的深度为h，除第 h 层外，其它各层 (1～h-1) 的结点数都达到最大个数，第 h 层所有的结点都连续集中在最左边，这就是完全二叉树。
堆排序的时间复杂度是O(nlogn) 比如当我们每次都要取某一些元素的最小值
堆是一个完全二叉树；
堆中每一个节点的值都必须大于等于（或小于等于）其子树中每个节点的值。
完全二叉树比较适合用数组来存储。用数组来存储完全二叉树是非常节省存储空间的。单纯地通过数组的下标，就可以找到一个节点的左右子节点和父节点。数组中下标为i的节点的左子节点，就是下标为i*2的节点，右子节点就是下标为i∗2+1的节点，父节点就是下标为i/2的节点。

## Slide 18: 第5章: 网络层控制平面
5.1 简介
5.2 路由协议
链路状态
距离向量
5.3 自治系统内的路由: OSPF
5.4 ISP之间的路由: BGP
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP协议
5.7 SNMP协议

## Slide 19: 距离向量(DV)算法
迭代、自我终止、异步、分布式
使用Bellman-Ford方程：
令
dx(y) : x到y的最小代价
则
dx(y) = min {c(x,v) + dv(y) }
v
v: x的任一邻居
Notes: 每个节点不知道全局拓扑

## Slide 20: Bellman-Ford方程：例子
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
可看出dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
即u到z下一步走x才能最短，
写入u的转发表
B-F方程:

## Slide 21: 距离向量(DV)算法
假设：Dx(y) = x到y最小代价的估计
  各节点x 维护一个距离向量DV：Dx = [Dx(y): y є N]
当本地链路变化，或收到邻居的DV，节点根据B-F方程计算自己的DV:
Dx(y) ← minv{c(x,v) + Dv(y)} for each node y ∊ N
如果自己的DV有更新，发送给邻居

## Slide 22: 距离向量(DV)算法
迭代、异步、分布式: 各节点计算DV的原因:
本地链路变化
邻居发来DV报文
各节点只在自己DV有更新时，才通知邻居
  邻居们收到后，计算DV，有更新时才通知他们的邻居
等待本地链路变化或收到邻居DV
计算DV
如果DV有更新，广播通知邻居
每个节点（不知全局拓扑）:
自我终止：最终，Dx(y) 将收敛到dx(y)

## Slide 23
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
time
x
z
1
2
7
y
节点x
Dx
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
节点y
Dy
节点z
Dz
cost to
from

## Slide 24
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
time
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
time
x
z
1
2
7
y
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
cost to
from
节点x
Dx
节点y
Dy
节点z
Dz

## Slide 25: DV算法：传播特点
好消息传得快
x
z
1
4
50
y
1
例子：关注y, z到x的最短距离
t0 : y 发现本地链路变化，计算并更新Dy，通知邻居
t1 : z 收到y的DV后，计算并更新的到x的最短路径，并向邻居发送DV
t2 : y 收到z的DV，计算，无更新，算法静止

## Slide 26: DV算法：传播特点
路由选择环路，导致“计数到无穷”
44次迭代，算法才静止 (原因：路由环路，为到达x，y通过z路由，z 通过y 路由)
x
z
1
4
50
y
60
办法：毒性逆转法:
如果z通过y去往x, 则z告诉y：我去往x的代价无穷大 (避免y反过来再通过z去往x)
无法解决超过两个节点的路由选择环路！
坏消息传得慢
例子：关注y, z到x的最短距离
t0 : y 发现本地链路变化，计算Dy，有更新通知邻居Dy(x)=6
t1 : z 收到y的DV后，计算Dz，有更新通知邻居Dz(x)=7
t2 : y 收到z的DV后，计算Dy，有更新通知邻居Dy(x)=8
……

## Slide 27: LS算法 vs. DV算法
报文数量
LS: 发送报文数量：O(nE)，n为节点数，E为链路数
DV: 只在邻居间交换更新报文
  迭代次数不定
收敛速度
LS: O(n2)
  可能路由振荡
DV: 收敛较慢
  可能计数到无穷
健壮性: 如果节点故障会如何?
LS:
各节点根据最新拓扑图计算自己的转发表，有一定健壮性
DV:
错误层层扩散，可能引发大量流量涌入
Notes: LS: 每个节点把直连链路发送给所有节点

## Slide 28: 第5章: 网络层控制平面
5.1 简介
5.2 路由协议
链路状态
距离向量
5.3 自治系统内的路由: OSPF
5.4 ISP之间的路由: BGP
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP协议
5.7 SNMP协议

## Slide 29: 路由算法的应用
规模大: 百万条表项:
转发表放不下!
链路被路由报文淹没!
分级结构，运行不同算法
Internet = 许多ISP网络
ISP管理者自己选择路由算法
目前为止：
路由器运行相同路由算法
网络扁平
… 但实际：

## Slide 30: 因特网的路由算法
自治系统AS（autonomous systems）：相同ISP负责的一组网络，一级ISP可能有一个或多个AS
域间路由协议
AS之间
网关路由器：运行两类协议
内部路由协议
AS内部
内部路由器运行相同路由协议
不同AS可运行不同协议
网关路由器：在AS的边缘，连接其他AS
Notes: 高铁站

## Slide 31: 网关路由器
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
内部路由协议
域间路由协议
转发表
3c
网关路由器的转发表，两种表项：
  目的地址为AS内部的，由内部路由协议决定
  目的地址为AS外部的，由两种协议决定（先到网关路由器）

## Slide 32: 域间路由的任务
AS1内部路由器收到去往外部的分组:
  先发给网关路由器
域间路由算法:
让网关路由器知道通过哪些AS可以去往哪些网络(以2a为例)
广播告诉内部路由器
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
其他网络
网络x

## Slide 33: 内部路由协议
常用：
  RIP: Routing Information Protocol，简单
  OSPF: Open Shortest Path First
Notes:   IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Cisco专用)
  (Cisco专用协议, until 2016)

## Slide 34: OSPF
使用LS算法
  各节点在AS内广播本地链路状态（OSPF报文封装到IP）
  各节点知道网络拓扑
  使用Dijkstra计算转发表
Notes: IS-IS协议 : 等同于OSPF
IS-IS（Intermediate System to Intermediate System）
ISIS Islamic State of Iraq and al-Sham 伊拉克和大叙利亚伊斯兰国 “al Shams”的意思是“大叙利亚”，即叙利亚、黎巴嫩、约旦、以色列和巴勒斯坦。该组织的目标是消除二战结束后现代中东的国家边界，并在这一地区创立一个由基地组织运作的酋长国。宗教极端主义组织

## Slide 35: OSPF的特点
安全: 报文加密与鉴别
允许相同代价路径 (RIP只能一条)
支持多种链路代价，支持ToS
支持多播
  MOSPF
支持层次结构：AS分成若干区域，链路状态只在区域内广播。区域边界路由器

## Slide 36: 层次化的OSPF
网关路由器
区域1
区域2
区域3
区域0
区域边界
路由器
内部路由器

## Slide 37: 第5章: 网络层控制平面
5.1 简介
5.2 路由协议
链路状态
距离向量
5.3 自治系统内的路由: OSPF
5.4 ISP之间的路由: BGP
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP协议
5.7 SNMP协议

## Slide 38: 因特网的域间路由: BGP
BGP (Border Gateway Protocol):
  “将因特网各ISP胶合在一起”
作用:
  外部BGP(eBGP): 向因特网通告内部网的存在;从邻居AS获取网络信息; 确定路由
  内部BGP(iBGP): 将确定的路由告知内部路由器
  采用链路向量算法(类似于DV算法)
Notes: De facto standard

## Slide 39: eBGP与iBGP连接
eBGP
iBGP
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
1c
∂
∂
同时运行eBGP和iBGP的网关路由器

## Slide 40: BGP
3a告诉2c: AS3,X
BGP路由器在TCP上交换报文:
  路径向量协议：向邻居通告去往一些网络的路径
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
X
BGP通告:
AS3, X

## Slide 41: BGP
基于策略的路由: （安全、政治、经济等）
  路由器收到路径通告后，根据策略，决定接受或拒绝某路径
  根据策略，决定是否通告某邻居AS

## Slide 42: BGP
根据AS2的策略, 2c接收此路径, 并通告 (使用iBGP) 内部路由器，包括2a
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
2c从3a 收到通告AS3,X (使用eBGP)
根据AS2的策略, 2a 发送通告 (使用eBGP) AS2, AS3, X给1c

## Slide 43: BGP
1c 从2a获知AS2, AS3, X
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
AS3,X
同时，1c 从3a获知AS3, X
假设根据AS1的策略，1c只选择AS3, X, 并通告其内部路由器
（通过iBGP ）

## Slide 44: 转发表
通过iBGP, 1c告知1a、1b、1d : “到X 走1c”
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
AS3,X
1d: 通过OSPF: 去1c，选输出端口1
AS3,X
1
2
1
2
目的地
输出端口
…
…
X
…
…
1

## Slide 45: 热土豆路由
  热土豆路由: 选择到下一个AS的网关路由器有最小开销的路由
  例子：2d通过iBGP知道，可通过2a或2c去往X，选择2a
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS1,AS3,X
OSPF链路代价
201
152
112
263
Notes: 假设1c到2a以及2c到3a的链路代价是一样的。

## Slide 46: 基于策略的路由
A 通告去往w的路径Aw给B和C
B 根据策略，却不通告路径BAw 给C，因为:
  路由CBAw对于B没有任何收益, 因为C, A, w不是B的客户
C 将通过CAw (不经过B) 到达w
A
B
C
W
X
Y
用户网络
ISP网络
新网络

## Slide 47: 域间路由 vs. 内部路由
是否为策略路由:
域间路由: 是，可决定谁使用其网络，避开哪些网络
内部路由: 否，相同管理者, 无需策略
性能:
域间路由: （政治、安全、经济）策略大于性能
内部路由: 性能至上
两者结合，层次路由提升了扩展性:
减小转发表，减少更新流量

## Slide 48: 第5章: 网络层控制平面
5.1 简介
5.2 路由协议
链路状态
距离向量
5.3 自治系统内的路由: OSPF
5.4 ISP之间的路由: BGP
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP协议
5.7 SNMP协议

## Slide 49
软件定义网络SDN
因特网的网络层:
传统，分布式每路由器控制
  路由器：在专用操作系统(e.g., Cisco IOS)上实现协议(e.g., IP, RIP, OSPF, BGP)
  存在其它模块：防火墙，负载均衡，NAT, ..
2004~: 集中式(逻辑上的)控制平面
Notes: SDN逻辑上是集中控制，物理上也是分布式

## Slide 50
为何采用集中式控制平面？
开放（非专用）
网管容易: 避免路由器错误，有强大的路由设置
软件定义网络SDN
Notes: 采用远程控制器

## Slide 51: 类比PC的进化
垂直集成
专用的，封闭的
更新慢
只用于特定厂商
专用操作系统
专用硬件
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
专用应用程序
水平式
开放接口
更新快
用于所有厂商
Intel, AMD
微处理器
开放接口
Linux
Mac
OS
Windows
或
或
开放接口
早期PC
现代PC
PC: 专用->开放
因特网网络层： 每路由器控制->SDN
Notes: 如某些路由器不支持IPv6或某些路由协议

## Slide 52: 每路由器控制的问题
Q: 如何指定路径uvwz?
A: 修改链路代价，通过路由协议计算获得此路径（或使用新的协议）!
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
Notes: Note: implicit assumption here: destination based forwarding

## Slide 53: 每路由器控制的问题
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
Q: 如何实现u到z走两条路径uvwz和uxyz?
A: 无法做到（或需要新的协议）!
Notes: Note: implicit assumption here: destination based forwarding

## Slide 54: 每路由器控制的问题
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
u
v
x
w
y
z
Networking 401
Q: 如何实现w区别传递红色和蓝色分组?
A: 无法做到!
Notes: Note: implicit assumption here: destination based forwarding

## Slide 55
数据平面
控制平面
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1: 硬件实现通用转发 (采用OpenFlow协议)
2. 平面分离
3. 控制平面独立于设备
…
4. 多种
控制应用
路由
访问
控制
负载
均衡
SDN

## Slide 56
SDN: 数据平面交换机
硬件实现通用转发
采用协议(e.g., OpenFlow)与控制器交互
数据平面
control
plane
SDN Controller
(network operating system)
…
routing
access
control
load
balance
southbound API
northbound API
SDN控制的交换机
network-control applications

## Slide 57
SDN: 控制器
维护网络信息
北向API与控制应用交互
南向API与交换机交互
逻辑上集中式，物理上分布式：更好的性能、扩展性、容错性、可靠性
数据平面
控制平面
SDN控制器
(网络操作系统)
…
routing
access
control
load
balance
南向API
北向API
SDN-controlled switches
network-control applications

## Slide 58
SDN: 网络控制应用
可由第三方提供
数据平面
控制平面
SDN Controller
(network operating system)
…
路由
访问控制
负载均衡
southbound API
northbound API
SDN-controlled switches
网络控制应用

## Slide 59
链路状态信息
交换机信息
主机信息
统计
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络图
意图
API
…
SDN
控制器
routing
access
control
load
balance
SDN控制器

## Slide 60: OpenFlow协议
运行于SDN控制器和交换机之间
基于TCP
  报文加密（可选）
OpenFlow控制器

## Slide 61: OpenFlow报文: 控制器到交换机
读状态: 控制器读取交换机流表项
修改状态: 增加、删除、修改流表项
配置: 控制器查询并设置交换机参数
出分组: 控制器向特定交换机端口发送分组
OpenFlow控制器

## Slide 62: OpenFlow报文: 交换机到控制器
流删除: 通知已删除一个流表项
端口状态: 通告端口状态变化
入分组:交换机向控制器发送分组（例如：未匹配成功的分组、匹配动作要求发给控制器的分组）
OpenFlow控制器

## Slide 63
链路状态
交换机状态
主机状态
统计
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络图
意图
API
…
1
2
3
4
6
5
s1
s2
s3
s4
SDN交互的例子
交换机S1发现链路变化，使用 OpenFlow的端口状态报文通知控制器
1
控制器收到后，更新链路状态信息
2
路由选择应用已事先注册：当链路状态变化，得到通告
3
路由选择访问网络图和链路状态，计算新路由
4
路由选择

## Slide 64
链路状态
交换机状态
主机状态
统计
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络图
意图
API
…
1
2
3
4
6
5
Dijkstra的LS路由选择
s1
s2
s3
s4
SDN交互的例子
路由选择更新流表
5
控制器使用OpenFlow，将流表更新到相关交换机
6

## Slide 65: 第5章: 网络层控制平面
5.1 简介
5.2 路由协议
链路状态
距离向量
5.3 自治系统内的路由: OSPF
5.4 ISP之间的路由: BGP
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP协议
5.7 SNMP协议

## Slide 66: ICMP
网络层，IP之上
传送网络层控制信息，如
  回应请求与应答 (ping、tracert命令)
  错误报告：不可达信息，路由器信息
ICMP报文:
类型 代码 描述
0 0 回应应答(ping)
3 0 目的网络不可达
3 1 目的主机不可达
3 2 目的协议不可达
3 3 目的端口不可达
4 0 源抑制(拥塞控制，很少用，
TCP有拥塞控制)
8 0 回应请求(ping)
9 0 路由器通告
10 0 路由器发现
11 0 TTL过期
12 0 IP首部损坏
Notes: ，相关IP分组的前8字节
举例：发送分组到202.119.80.11
ping: 源主机发送4个icmp回应请求，目的主机返回icmp回应应答
部分类型和代码

## Slide 67: Ping命令
作用：检查某设备是否可达
源主机向目的机发送4个ICMP回应请求报文(类型8, 代码0)
对方收到后返回4个ICMP回应应答报文(类型0, 代码0)
源主机收到后计算RTT
Notes: ping （Packet Internet Groper）是一种因特网包探索器，用于测试网络连接量的程序。

## Slide 68: Tracert命令
源主机向目的机发送一系列IP分组（封装端口不可达的UDP数据报）
  第一组3个，TTL =1
  第二组3个，TTL=2
  ......
第n个路由器收到第n组分组:
  丢弃，返回ICMP TTL过期报文 (类型11, 代码0)，包含路由器地址
  源主机收到后，计算RTT
停止规则:
分组到达目的机：目的机返回ICMP目的端口不可达报文(类型3, 代码3)
源主机收到后，停止
3个探测IP
3个探测IP
3个探测IP
Notes: Tracert: 源主机发送多组IP，路由器和目的机回复ICMP ttl超时或目的端口不可达
Ping www.sina.com.cn 源主机给经过的各路由器发送4个ICMP回应请求报文，对方返回4个ICMP应答报文
Tracert www.sina.com.cn

## Slide 69: 第5章: 网络层控制平面
5.1 简介
5.2 路由协议
链路状态
距离向量
5.3 自治系统内的路由: OSPF
5.4 ISP之间的路由: BGP
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP协议
5.7 SNMP协议

## Slide 70: 什么是网络管理?
网络管理：部署与协调硬件、软件、管理人员，用来监视、测试、
调查、配置、分析、评价、控制网络及其部件，达到以合理代价
实现实时、高效、不同服务质量的网络通信。
Notes: Why(意义), what（定义）, how

## Slide 71: 因特网网络管理的框架
被管设备
采用C/S架构：
管理服务器；
代理：存放被管设备中被管对象数据，管理信息库(MIB)
SNMP协议
管理服务器
代理
MIB数据
SNMP协议
被管设备
被管设备
被管设备
被管设备
代理
MIB数据
代理
MIB数据
代理
MIB数据
代理
MIB数据

## Slide 72: SNMP协议
应用层协议，基于UDP
两种通信模式:
代理
MIB
被管设备
管理服务器
代理
MIB
陷阱报文
请求
请求/应答模式
陷阱模式
应答
被管设备
管理服务器

## Slide 73: SNMP报文类型
GetRequest
GetNextRequest
GetBulkRequest
服务器-代理: 获取一个对象、下一个对象
和一批对象的数据
报文
功能
InformRequest
服务器-服务器：传递MIB数据
SetRequest
服务器-代理: 设置MIB数据
Response
代理-服务器: 对请求的响应
Trap
代理-服务器: 发生特定事件，通知服务器
SDN控制器使用SNMP监视与控制交换机
类型
0
1
2
3
4
Notes: SNMPv1定义了5种SNMP报文
SNMPv3新增加了几种报文

## Slide 74: SNMP报文格式
….
报文
类型
(0-3)
请求
ID
差错
状态
(0-5)
差错
索引
名字
值
名字
值
….
报文
类型
4
企业
代理
地址
Trap
类型
(0-7)
特定
代码
时间戳
名字
值
Get/set首部
get/set信息
Trap首部
Trap信息
SNMP报文

## Slide 75: 课后习题
75
书上复习题4、5、20、22、23
习题3