## Slide 1: 第6章: 链路层与局域网
6.1 链路层概述
6.2 检错，纠错
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址, ARP协议
  Ethernet
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网页请求的历程

## Slide 2: 链路层作用
节点(比网络层节点多):主机、路由器、交换机、接入点AP
链路：连接相邻节点的介质
  有线
  无线
帧(frame)：链路层数据单元，封装了网络层数据
链路层：将帧从一个节点通过链路传送到下一节点
Notes: 与网络层节点不同

## Slide 3: 链路层定义
因特网未定义链路层、物理层，使得：
可包含任何链路层技术:
  e.g., 第一段链路Ethernet, 第二段帧中继, 最后一段802.11
不同链路可提供不同质量的传输服务

## Slide 4: 链路层功能(一)
链路接入、数据成帧:
  点对点链路、共享链路接入
  封装网络层数据，加上首部、尾部，含源、目的MAC地址(也叫物理地址) ，成帧
节点间可靠交付
  有线链路(光纤、同轴电缆、双绞线) ：低出错率
  无线链路: 高出错率，采取措施
    Q: 为何链路层保证可靠性，传输层又要实现端到端可靠性?
Notes: 传输层端到端可靠性
LLC MAC

## Slide 5: 链路层功能(二)
流量控制:
  使相邻节点收发同步
检错:
  由于信号衰减、电磁干扰等，帧出错
  接收节点检错:
    丢弃，可能通知发方重传
纠错
半双工和全双工通信

## Slide 6: 链路层实现
由软硬件实现
硬件：网卡(网络适配器)
  集成网卡vs.独立网卡；有线网卡vs.无线网卡
  网卡连接系统总线，实现物理层、大部分链路层
控制器
物理传输
cpu
存储器
总线
(e.g., PCI)
网络适配器
应用层
传输层
网络层
链路层
链路层
物理层

## Slide 7: 网卡通信
发送节点:
  封装IP分组到帧，加上校验、流量控制等
接收节点：
  处理差错、流量控制等
  提取IP分组，交给上层
控制器
控制器
发送节点
接收节点
IP分组
IP分组
IP分组
帧

## Slide 8: 第6章: 链路层与局域网
6.1 链路层概述
6.2 检错，纠错
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址, ARP协议
  Ethernet
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网页请求的历程

## Slide 9: 检错
D = 被检数据：帧
EDC= 差错检测与纠正
otherwise
每种检错技术不是100%可靠!
  可能漏掉一些差错
  EDC越长，效果越好

## Slide 10: 奇偶校验
奇偶校验:
可检测奇数个比特差错
二维奇偶校验:
可检测更多差错，并纠正单比特差错
0
0
奇校验
偶校验
Notes: 二维无法检测哪些差错？每行每列都是偶数个差错

## Slide 11: 循环冗余校验CRC (Cyclic redundancy check)
发送方:
将内容切分成16比特的块
求和(高位进位加到低位)求反得到校验和
放入校验和字段，发送
接收方:
求和(高位进位加到低位) :
  全1，没发现差错
  否则，有差错
回顾：校验和
传输层，对报文段端到端校验
网络层IPv4，对分组首部点到点校验
特点：简单，功能较弱，软件实现
Notes: Ipv4对首部进行点到点校验和，ipv6去掉；TCP和UDP对整个报文进行端到端校验和

## Slide 12: 循环冗余校验CRC
更复杂、功能更强、由链路层硬件快速实现
被校验数据D
双方事先协商r+1位的生成码G
发送方计算得到r位校验码 R，使得<D,R> 被G整除 (模2运算)
  接收方将收到的<D,R>除以G，如整除，则无错，否则有错
  可检测所有奇数个比特差错，和少于r+1位的差错
链路层使用 (Ethernet, WiFi, ATM)

## Slide 13: CRC例子
公式:
  D.2r XOR R = nG

  D.2r = nG XOR R

R = 取余[ ]
D.2r
G
例：设数据D=101110，生成多项式G=1001，求CRC校验后实际传输的数据

## Slide 14: 第6章: 链路层与局域网
6.1 链路层概述
6.2 检错，纠错
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址, ARP协议
  Ethernet
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网页请求的历程

## Slide 15: 链路分类
点到点链路
  PPP(点到点协议)
广播链路
  老的以太网
  HFC网
  802.11无线局域网
  共享链路，有冲突
老的以太网
802.11 WiFi
卫星通信网
共享空间交流

## Slide 16: 多路访问协议
广播链路多信号碰撞叠加，信号不可用
多路访问协议
规定各节点如何共享使用广播链路

## Slide 17: 理想的多路访问协议
假设: 广播链路速率R bps
期望:
  1. 只有一个节点传输时，速率为R
  2. 有M个节点传输时，速率为R/M
  3. 分布式:
    无指挥节点
    无时钟同步
  4. 简单

## Slide 18: 多路访问协议
3类:
信道划分协议
  将信道划分成多个“块” (如：时隙, 频段, 编码)
  将“块”分配给节点专用（就算无数据发送），无碰撞
随机接入协议
  节点有数据就发送，允许碰撞
  碰撞后恢复
轮流协议
  轮流使用，无碰撞
  若节点无数据发送，则给续节点使用(非专用)

## Slide 19: 信道划分协议: TDMA
TDMA: Time division multiple access
信道时间划分成时间帧，帧划分成时隙（可传送一个数据帧）
轮流为各节点分配时隙
时隙专用，计算节点无数据发送
例子: 6节点的局域网, 1,3,4时隙发送，2,5,6时隙空闲
1
3
4
1
3
4
6时隙的帧
6时隙的帧

## Slide 20: 信道划分协议: FDMA
FDMA: Frequency division multiple access
信道划分成若干频段
一个节点专用一个频段，无数据则频段空闲
例子: 6节点的局域网, 1,3,4频段发送，2,5,6频段空闲
不同频段
时间
同轴电缆
Notes: WDMA, CDMA(下一章)

## Slide 21: 随机接入协议
节点要发送，则很快以速率R发送；可能碰撞
常用:
  时隙ALOHA
  纯ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA (用于WiFi)
差别：
  何时发送
  碰撞后如何恢复(i.e., 重传)
Notes: 美国夏威夷大学
ALOHA，是夏威夷人表示致意的问候语

## Slide 22: 时隙ALOHA
假设:
帧大小相同
信道划分成等长时隙(分别传送一个帧)
各节点同步，在时隙开始时才可能发送帧
节点能检测到冲突
步骤:
节点有帧要发送，在下一个时隙开始时发送
  如果无冲突：成功
  如果冲突：以概率p在后续的每个时隙重传，直到成功

## Slide 23: 时隙ALOHA
优点:
如果只有一个活跃节点，可最大速率发送
分布式：除了时隙同步，各节点检测碰撞并独立决定重传
简单
缺点:
时隙同步
存在碰撞时隙、空闲时隙
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
节点1
节点2
节点3
C
C
C
S
S
S
E
E
E

## Slide 24: 时隙ALOHA的效率
假设：N个节点，大量帧要发送，碰撞后以概率p在后续每个时隙重传
一个时隙内指定节点成功概率 = p(1-p)N-1
一个时隙内任意节点成功概率 = Np(1-p)N-1
p=1/N时，Np(1-p)N-1最大
N趋向无穷时，此概率趋向于1/e = 0.37
效率：大量节点、大量帧要发送、长时间运行时，成功时隙占的份额
信道最多37%是成功时隙！类似地，37%空闲时隙，26%碰撞时隙
!
Notes: P*=1/N
limn->infinity
e, 自然常数，2.718281828459，Euler欧拉的首字母，平滑复利
ln 以e为底，自然对数

## Slide 25: 纯ALOHA
无时隙、无时隙同步、完全分布式
节点要发送，立即发送
碰撞:
  t0发送的帧会与[t0-1,t0+1]发送的帧碰撞
  如果碰撞，传完帧后，立即以概率p重传，以概率1-p等待1个帧时间

## Slide 26: 纯ALOHA的效率
P(一个时隙内任意节点成功) = N . P(指定节点发送) .
P(其它节点在[t0-1,t0]不发送) .
P(其它节点在[t0,t0+1]不发送)
= N . p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= N . p . (1-p)2(N-1)
… 令N
= 1/(2e) = 0.18
效率更差!

## Slide 27: 载波侦听多路访问CSMA
CSMA (Carrier Sense Multiple Access): 节点发送前先侦听信道:
如果空闲: 发送帧
如果忙：继续侦听，直到出现一小段空闲，发送
类比：人群交谈：
ALOHA (粗野的人)
CSMA (礼貌的人)

## Slide 28: CSMA的碰撞
仍可能碰撞: 由于传播时延
碰撞导致整个帧无效
距离、传播时延决定碰撞概率
Notes: 距离越大，传播时延越大，碰撞概率越大

## Slide 29: 载波侦听多路访问/冲突检测CSMA/CD
CSMA/CD: CSMA with Collision Detection
  发送前侦听
  发送时检测
  如发送时发现冲突，立即放弃传输，等待随机时间再侦听
冲突检测:
  有线LAN：简单，网卡检测介质信号强度，将接收信号与发送信号比较。共享链路有线LAN使用CSMA/CD
  无线LAN：困难: 信号遮挡与衰减。使用CSMA/CA(第7章)
Notes: A与C互相听不到，但A, C的信号在B处冲突，无法检测冲突

## Slide 30: 载波侦听多路访问/冲突检测CSMA/CD

## Slide 31: 以太网的CSMA/CD
1. 网卡从网络层接收IP分组，封装成帧
2. 网卡侦听信道，如空闲，发送；如忙，继续侦听直到空闲
3. 网卡传送帧时检测，若无冲突，成功!
4. 如有冲突，放弃发送，执行二进制指数后退来决定何时再侦听:
  第m次冲突后，在 {0,1,2, …, 2m-1}随机选择K，等待K·512比特的传输时间，回到第2步
  冲突越多，后退间隔可能越长

## Slide 32: CSMA/CD的效率
Tprop = 局域网最大传播时延
ttrans = 帧的最大传输时延
如要效率高：
  tprop 小
  ttrans 大
效率比ALOHA高，理想情况为100%；简单；分布式

## Slide 33: 轮流协议
1. 信道划分协议(TDMA, FDMA, etc.):
  高负载时高效率: 充分地专用信道
  低负载时低效率: 信道专用
2. 随机接入协议(ALOHA, CSMA/CD, etc.)
  低负载时高效率: 单个节点使用整个信道
  高负载时低效率: 冲突多、重传多
3. 轮流协议
  集合两者优点!！

## Slide 34: 轮流协议：轮询协议
主节点轮询各节点，并告知其可传输帧的数量
优点：无碰撞
不足:
  轮询时延
  主节点单点故障
主节点
节点
轮询
数据
数据

## Slide 35: 轮流协议：令牌传递协议
令牌帧顺序流动，节点拿到令牌才可发送规定的最大数目帧，无数据则释放令牌
不足:
  令牌有开销
  令牌时延
  节点故障
T
数据
无数据
发送
T

## Slide 36: 第6章: 链路层与局域网
6.1 链路层概述
6.2 检错，纠错
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址, ARP协议
  Ethernet
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网页请求的历程

## Slide 37: MAC地址
IP地址:
  网络层，32或128位，标识设备的网络层接口（主机、路由器，但交换机没有）
  用于IP分组跨网转发
MAC地址(链路层地址、物理地址、硬件地址) :
  链路层，通常48位(如以太网、802.11无线局域网)，烧录在网卡ROM, 有的也可软件设置
  e.g.: 1A-2F-BB-76-09-AD
  标识设备的链路层接口（主机、路由器、交换机）
  用于帧在同一网内传输

## Slide 38: MAC地址
设备网卡有全球唯一的MAC地址
网卡
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(有线或无线)
查看电脑网卡物理地址：cmd: ipconfig /all

## Slide 39: MAC地址
由IEEE分配
网卡厂商购买前24比特，再唯一分配后24比特
MAC地址：移动，不变（如身份证号）
IP地址（网络号+主机号）：➜ 移动，变化（如居住地址）
Notes: IEEE 电气电子工程师协会
象征性的1000美元

## Slide 40: 地址解析协议ARP
位置：网络层，IP之下
作用：IP地址 MAC地址
ARP表: 网络层节点(主机、路由器)各端口有一个ARP表
  记录所连网段各节点的地址映射:
< IP地址; MAC地址; TTL>
  TTL: 通常20分钟
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88

## Slide 41: ARP例子：同一个局域网
同一个局域网，A要发数据给B，但只知道B的IP地址（可根据分组目的地址查A的路由表获知下一跳B地址）
A在本地网广播ARP请求分组, 含有A的IP和MAC地址、B的IP地址，封装成帧
  帧的目的MAC地址：FF-FF-FF-FF-FF-FF
  本网所有节点收到ARP请求
B收到后，在ARP表缓存A的地址映射，单播返回含B的MAC地址的ARP应答，封装成帧
  帧目的地址：A的MAC地址
A的ARP表缓存B的地址映射；A发送数据给B
后续，AB之间查ARP表即可
R
111.111.111.110/24
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112/24
111.111.111.111/24
74-29-9C-E8-FF-55
A
B

## Slide 42: ARP例子：去往其它网
A通过R发数据给B，假设：
  A知道B的IP地址
  A知道R的入口IP地址(how?)
  A知道R的入口MAC地址(how?)
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220/24
111.111.111.110/24
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
Notes: A和R都查转发表

## Slide 43: ARP例子：去往其它网
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
网络层
链路层
物理层
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
知道地址后：
A构建IP分组（源地址：A的IP地址；目的地址：B的IP地址）
A构建帧（源地址： A的MAC地址；目的地址：R的入口MAC地址；数据区：IP分组）
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 44: ARP例子：去往其它网
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
网络层
链路层
物理层
帧从A发送给R
R收到帧，查询ARP表并登记A的地址映射，提取IP分组交给网络层
网络层链路层物理层
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 45: ARP例子：去往其它网
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
R
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
R的网络层转发IP分组到下一网络端口
R通过查APR表、或ARP协议获取B的MAC地址
R下一端口的链路层创建帧（目的地址：B的MAC地址；数据区: IP分组）
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
网络层链路层
物理层
网络层
链路层
物理层

## Slide 46: ARP例子：去往其它网
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
网络层链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
R发送到下一网络
R

## Slide 47: ARP例子：去往其它网
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
网络层
链路层
物理层
B收到，查询并登记R右侧端口地址映射，数据向上逐层提交
R
IP地址：用于跨网络传输，不变
MAC地址：用于网络内传输，随网络变化
Notes: RARP: 无盘计算机

## Slide 48: 第6章: 链路层与局域网
6.1 链路层概述
6.2 检错，纠错
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址, ARP协议
  Ethernet
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网页请求的历程

## Slide 49: 以太网Ethernet
目前最常用的有线局域网（包含链路层、物理层）:
第一个广泛使用的局域网(1970’)
简单，便宜
网络提速: 10 Mbps – 10 Gbps
Metcalfe的Ethernet草图

## Slide 50: Ethernet的拓扑结构
总线型: 70-90年代中期
  广播链路，冲突；使用同轴电缆
星形: 流行至现在
  中心是集线器hub或交换机switch
  集线器(物理层)：有冲突(物理上星形，逻辑上总线型)；交换机(链路层)：无冲突
  使用双绞线或光纤
集线器、交换机
总线型
星形

## Slide 51: Ethernet帧
前同步码：
7 字节的10101010 +1字节的10101011
用于接收方获知发送方时钟频率，同步
地址: 6字节MAC地址
  如果节点收到的帧，目的地址是自己或广播地址（全1），进行处理；否则丢弃
类型: 指明上层协议：IP, ARP, RARP, Novell IPX, etc.
数据：封装上层数据单元
CRC: 循环冗余检验
  发现差错，则丢弃帧
目的
地址
源地址
数据
CRC
前同步码
类型
Notes: 98mbps or 110mbps

## Slide 52: Ethernet的特点
无连接: 通信前不握手
不可靠: 接收网卡不返回ACK、NAK
  如需要可靠性，由高层(e.g., TCP)实现
老的总线以太网：链路层使用二进制指数后退的CSMA/CD

## Slide 53: 以太网标准: IEEE 802.3
定义了不同以太网：
  使用相同的帧格式
  不同的速率: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps
  不同的信号：基带、宽带
  不同的介质: 光纤，双绞线
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
多路访问、帧结构
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
光纤
双绞线
Notes: Twisted pair
宽带信号：调制后的信号，不仅可传以太网数据，还可传电话语音，有线电视等

## Slide 54: 基带传输和曼彻斯特编码
基带传输：直接传输未调制的信号。通常用于短距离传输，如局域网
宽带传输：将信号调制（调频、调幅、调相等）后再传输。通常用于远距离、多路传输。
基带信号的编码 (由网卡的物理层完成)
不归零编码
曼彻斯特编码
差分曼彻斯特编码
Notes: 调制（进行频谱搬移和变换）
基带信号可分为数字基带信号和模拟基带信号

## Slide 55: 不归零编码
不归零编码：电平表示数字信号，如：低电平—0；高电平--1
问题：若一连串“1”或“0”，收方无法确定每位的开始和结束，无法同步。一般不采用
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
基带数字信号
不归零编码

## Slide 56: 曼彻斯特编码
每位信号的中间有跳变，作用：
收发方的同步
表示数据：低到高 -- 0，高到低 -- 1；
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
曼彻斯特编码
基带数字信号
不归零编码
Notes: 曼彻斯特编码，常用于局域网传输。但每一个码元都被调成两个电平，所以数据传输速率只有调制速率的1/2。
曼彻斯特编码（Manchester Encoding），也叫做相位编码（Phase Encode，简写PE），是一个同步时钟编码技术，被物理层使用来编码一个同步位流的时钟和数据。

## Slide 57: 差分曼彻斯特编码
每位信号的中间有跳变，只用作同步，不表示数据。
数据表示：由每位开始处是否有跳变来决定，
如：有跳变 – 0；无跳变 -- 1
抗干扰性较好，但复杂。
曼彻斯特编码
差分曼彻斯特编码
基带数字信号
不归零编码
Notes: 画一下，例如10001, 先用虚线画出每位的位置

## Slide 58: 第6章: 链路层与局域网
6.1 链路层概述
6.2 检错，纠错
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址, ARP协议
  Ethernet
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网页请求的历程

## Slide 59: 交换机(Switch)
链路层设备:
  转发与过滤帧：收到帧先缓存，并根据目的MAC地址查转发表，转发到一个或多个端口或丢弃帧；全双工、无冲突(无需CSMA/CD)
透明
  主机、路由器不知道交换机的存在
即插即用、自学习
  无需配置
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
Notes: 全双工：发收互不影响
交换机会协调传输，在任何时候不会像相同接口转发多个帧

## Slide 60: 交换机的转发表
Q: 交换机即插即用，是如何知道通过4号口可达A’？
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A: 交换机有转发表，表项：
  (目的MAC地址, 端口, TTL)
  像路由器的转发表!
Q: 交换机如何创建和维护转发表？ A: 不使用路由协议或SDN，而采用自学习
Notes: 应用层：Dns高速缓存，网络层：路由转发表，网络层每个端口arp表，链路层：交换机转发表

## Slide 61: 交换机的自学习
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
学习内容：各端口连接哪些主机
  收到帧：将发方地址和入端口记录到转发表
A A’
源地址: A
目的地址: A’
MAC地址 端口 TTL
交换机转发表
(初始为空)
A
1
60

## Slide 62: 交换机的帧过滤/转发
交换机收到帧:
  1. 在转发表记录源MAC地址+入端口 （自学习）
  2. if 根据目的地址查表，匹配成功 {
  if 表项的端口=入端口 (网段内通信)
  丢弃帧 （过滤）
  else
  向表项端口转发帧
  }
  else
  泛洪：向其它所有端口转发 (保证目的节点可收到，但易导致广播风暴)
Notes: 网内通信不跨路由器

## Slide 63: 交换机工作的例子
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
源地址: A
目的地址: A’
A
1
60
A A’
A A’
A A’
A A’
A A’
A与A’通信:
A发送帧，交换机自学习（记录A,1）；查表，帧目的地址匹配不成功:泛洪，A’收到
A’ A
A’发送帧，交换机自学习（记录A’,4）；查表，匹配成功: 向端口1转发
A’
4
60
交换机的转发表
MAC地址 端口 TTL

## Slide 64: 交换机的互联
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
Notes: Q: A与G通信，交换机如何知道路径?
A: 自学习! (先泛洪到对方，对方回应；交换机自学习)

## Slide 65: 机构的网络组成
去往外网
路由器
邮件服务器
网页服务器
开发部
管理部
财务部
  局域网允许广播，但广域网不允许
Notes: 网段内通信不跨交换机；ARP广播，整个局域网

## Slide 66: VLAN
基于端口的VLAN: 通过交换机的管理软件，对端口分组
  也有基于MAC地址的VLAN
采用VLAN交换机，划分若干VLAN（等同于多个局域网）：
结构灵活
一个广播域->多个：减小广播域，减弱广播风暴
Virtual Local
Area Network
1
8
9
16
10
2
7
…
开发部
(VLAN 端口 1-8)
管理部
(VLAN端口 9-16)
15
…
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
像使用多个交换机
管理部
(VLAN端口 9-16)
开发部
(VLAN 端口 1-8)
Notes: 如ARP广播

## Slide 67: 基于端口的VLAN
1
8
9
16
10
2
7
…
15
…
灵活的成员: 端口可以加入任一VLAN
通信隔离: 单播、广播限制在单个VLAN中
路由器
VLAN之间通信: 通过路由器
管理部
(VLAN端口 9-16)
开发部
(VLAN 端口 1-8)

## Slide 68: 多个VLAN交换机
干线端口: 用于交换机相连，属于所有VLAN，干线使用802.1Q帧（含VLAN标签）
1
8
9
10
2
7
…
15
…
2
7
3
2,3,5属于开发部
4,6,7,8属于管理部
5
4
6
8
16
1
开发部
(VLAN 端口 1-8)
管理部
(VLAN端口 9-16)

## Slide 69
类型
2字节 标签协议标识符
固定值(16进制): 81-00
标签控制信息 (12比特VLAN ID；
3比特优先权，类似于TOS)
802.1Q帧
以太网帧
802.1Q帧
目的地址
源地址
数据
CRC
前序码
目的地址
源地址
前序码
数据
CRC
类型

## Slide 70: 交换机 vs. 路由器
工作层次与作用:
路由器: 网络层，连接不同网络，转发与路由
交换机: 链路层，连接同一网络中不同网段，转发与过滤
都是存储转发、都有表:
路由器: 传统方式：由路由协议计算路由表，基于IP目的地址查表转发；SDN方式: 由远程控制器计算、分发流表，匹配动作
交换机: 自学习更新转发表；根据帧的目的MAC地址查表：端口为入端口，丢弃；端口不是入端口，转发；无结果，广播
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
网络层
链路层
网络层
链路层
物理层
交换机
IP分组
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
帧
帧
帧
IP分组
Notes: SDN匹配不一定是IP首部字段，也可是链路层字段，甚至是物理层入端口

## Slide 71: 第6章: 链路层与局域网
6.1 链路层概述
6.2 检错，纠错
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址, ARP协议
  Ethernet
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网页请求的历程
Notes: MPLS不作要求

## Slide 72: 多协议标签交换MPLS
使用定长标签（而不是目的IP地址+最长前缀匹配），加快路由器转发
  来源于虚电路
  在IP首部前加入MPLS首部
PPP 或Ethernet
首部
IP首部
帧的剩余部分
MPLS首部
标签
未用Exp
S
TTL
20比特
3
1
5

## Slide 73: 标签交换路由器
标签决定转发端口
  MPLS转发表 vs. IP转发表
更灵活:
  去往相同地点，可以不同路径
  链路故障时，快速使用备份路径 (对VoIP有用)

## Slide 74: MPLS路径 vs. IP路径
R2
D
R3
R5
A
R6
IP路由器
IP路由: 目的地址决定路径
R4

## Slide 75: MPLS路径 vs. IP路径
R2
D
R3
R4
R5
A
R6
IP路由器
IP路由: 目的地址决定路径
MPLS路由: 由源、目的地址决定
  快速重路由： 链路失效时，快速使用备份路径
MPLS、
IP路由器
入口路由器R4使用源地址，使得去往A的分组走不同MPLS路径

## Slide 76: MPLS控制
修改OSPF, IS-IS (链路状态)协议，各路由器广播，携带MPLS信息
  e.g., 链路带宽、预留的带宽
D
R4
R5
A
R6
入口路由器使用RSVP-TE信令协议，为下游路由器配置MPLS转发表
修改后的
LS广播
RSVP-TE
Notes: RSVP-TE：Resource ReSerVation Protocol-Traffic Engineering

## Slide 77: MPLS转发表
R1
R2
D
R3
R4
R5
0
1
0
0
A
R6
6 - A 0
10 6 A 1
12 9 D 0
入标签出标签 目的地 端口
10 A 0
12 D 0
1
8 6 A 0
0
8 A 1
入标签出标签 目的地 端口
入标签出标签 目的地 端口
入标签出标签 目的地 端口

## Slide 78: 第6章: 链路层与局域网
6.1 链路层概述
6.2 检错，纠错
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址, ARP协议
  Ethernet
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网页请求的历程

## Slide 79: 数据中心网络
几万、几十万主机集中互联，向大量用户提供多种服务:
  电子商务 (e.g. Amazon)
  内容服务 (e.g., YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
  搜索 (e.g., Google)
挑战:
  大量用户，多个应用
  管理，负载均衡
40-ft的Microsoft集装箱内部,
Chicago数据中心
Notes: 20-40刀片，tor机架顶部交换机

## Slide 80
服务器机架
TOR交换机
第一层交换机
第二层交换机
负载均衡器
B
1
2
3
4
5
6
7
8
A
C
边界路由器
接入路由器
负载均衡器：基于目的IP和目的端口
接收广大客户某种请求
分发到某主机（还可能调用其它主机）
均衡器返回结果（隐藏了内部结构）
Internet
数据中心网络
负载均衡器

## Slide 81
服务器机架
TOR交换机
第一层交换机
第二层交换机
1
2
3
4
5
6
7
8
更多结构:
  两层交换机全连接：增加机架间吞吐量
  数据冗余：提高可靠性
数据中心网络

## Slide 82: 第6章: 链路层与局域网
6.1 链路层概述
6.2 检错，纠错
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址, ARP协议
  Ethernet
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网页请求的过程

## Slide 83: 综合: 网页请求的过程
因特网协议栈讲完了!
  自上而下5层
一个综合例子!
  目标: 回顾、理解各层协议
  场景: 在校园使用电脑，访问 www.baidu.com

## Slide 84: 网页请求的过程
电信网
202.119.0.0/13
Baidu网络
64.233.160.0/19
64.233.169.105
网页服务器
DNS服务器
校园网
202.119.80.0/24
网页
浏览器

## Slide 85: 计算机连接Internet
路由器
(运行 DHCP)
电脑上网，需要IP地址、默认网关地址、DNS服务器地址
假设使用应用层DHCP：
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP Request封装到UDP, IP, 帧
帧在本地网广播 (目的地址: FFFFFFFFFFFF), 被运行DHCP的路由器收到
路由器(由于运行DHCP，有5层)自下而上解封装

## Slide 86: 计算机连接Internet
路由器构建DHCP ACK，包含客户的IP地址，默认网关、DNS服务器地址
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
封装，将帧发给客户机(交换机自学习) ，客户机解封装
客户机可以上网了！
客户机收到DHCP ACK
路由器
(运行 DHCP)

## Slide 87: ARP (在DNS和HTTP之前)
用户在浏览器输入www.baidu.com，在发送HTTP请求之前, 需要解析其IP地址 (使用应用层DNS)：
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
客户机创建DNS请求，封装到UDP, IP, 帧，为把帧发给网关路由器，需要路由器入端口的MAC地址（先查ARP表，若失败，使用网络层ARP）
客户机广播含ARP请求的帧, 含路由器端口IP地址，路由器收到后单播含ARP应答的帧，给出其MAC地址
客户获得路由器MAC地址后，向其发送含有DNS请求的帧
ARP请求
Eth
Phy
ARP
ARP
ARP回应
路由器
(运行 DHCP)

## Slide 88: 使用DNS
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
含DNS请求的IP分组，从客户机到第一跳路由器
IP分组进入电信网，并寻路（使用路由器的转发表或流表)到DNS服务器（还可能迭代查询或递归查询）
DNS服务器解封装
向客户机返回 www.baidu.com的IP地址
电信网
68.80.0.0/13
DNS服务器
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
路由器
(运行 DHCP)

## Slide 89: TCP连接上的HTTP
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
为了进行HTTP， 客户机打开TCP套接字，开始三次握手:
客户机发送SYN报文段给Web服务器
TCP连接建立!
64.233.169.105
Web服务器
SYN
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Phy
SYN
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
Web服务器回应SYN+ACK; 客户机再返回ACK
路由器
(运行 DHCP)

## Slide 90: HTTP请求/应答
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
客户机将HTTP请求向TCP套接字发送
含HTTP请求的IP分组路由到 www.baidu.com
64.233.169.105
web服务器
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
Web服务器返回HTTP应答(含网页)给客户机
客户机浏览器显示网页，成功！
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
网页终于显示！！！
路由器
(运行 DHCP)

## Slide 91: 课后习题
91
书上复习题R9, R10, R12
习题P5, P6