## Slide 1: 第7章：无线网与移动网
7.1 概述
无线网
7.2 无线链路的特点
  CDMA
7.3 IEEE 802.11无线局域网 (Wi-Fi)
7.4 蜂窝因特网接入
  体系结构
  标准(e.g., 3G, LTE)
移动网
7.5 寻址、路由到移动节点
7.6 移动IP
7.7 蜂窝网络的移动管理
7.8 移动性与高层协议

## Slide 2: 无线网的组成
网络基础设施

## Slide 3: 无线网的组成
无线主机
如：笔记本、智能手机
运行应用程序
固定或移动
网络基础设施

## Slide 4: 无线网的组成
基站
在有线网、无线网间传递信息
  e.g., 蜂窝基站，802.11接入点AP
网络基础设施

## Slide 5: 无线网的组成
无线链路
连接基站与无线主机
多路访问控制CSMA/CA
多种数据速率、传输距离
网络基础设施
Notes: 无线网信号会叠加输出信号，因此无法进行CD

## Slide 6: 无线网的运行模式(1)
基础设施模式
有基站，将移动主机连入有线网
切换: 移动主机更换基站
网络基础设施

## Slide 7: 无线网的运行模式(2)
自组织ad hoc模式
无基站
节点与节点直接通信
节点自组网络，并实现路由

## Slide 8: 无线网分类
单跳
多跳
有基础设施
无基础设施
主机连接基站
，连入因特网
如，WiFi,
WiMAX, 蜂窝网
无基站，不连入因特网
(蓝牙网,
自组织的802.11网)
有的主机需要多个
节点接力连到基站，
连入因特网
如，无线网状网(mesh网）
无基站，不连入因特网
可能需要接力到达另一节点
如，移动自组织网(MANET),
车载自组织网(VANET)

## Slide 9: 第7章：无线网与移动网
7.1 概述
无线网
7.2 无线链路的特点
  CDMA
7.3 IEEE 802.11无线局域网 (Wi-Fi)
7.4 蜂窝因特网接入
  体系结构
  标准(e.g., 3G, LTE)
移动网
7.5 寻址、路由到移动节点
7.6 移动IP
7.7 蜂窝网络的移动管理
7.8 移动性与高层协议

## Slide 10: 无线链路的特点
  信号衰减: 障碍物、距离
  电磁干扰: 可能与其他设备（如无线电话、微波炉、电动机等）相同频段(e.g., 2.4 GHz)
  多径传播: 电磁波反射，走不同路径先后到达，信号模糊
…. 因此，更高、时变的比特差错；为此，CRC检错、还自动重传请求(ARQ)，重传受损帧

## Slide 11: 无线链路的特点
SNR: 信噪比signal-to-noise ratio
  SNR越大，越容易从噪声中提取出信号
SNR vs. 比特差错率BER
  给定物理层调制技术: 增加功率 -> SNR增大->BER降低
  给定SNR: 选择既满足BER要求，又传输速率高的调制技术
10
20
30
40
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
信噪比SNR(dB)
比特差错率BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
Notes: 分贝（decibel，/‘dɛsɪ.bɛl/）是量度两个相同单位之数量比例的计量单位，也用于度量声音强度，常用dB表示。“分”（deci-）指十分之一，个位是“贝”（bel）
SNR=20*lg(S/S_N)
给定SNR，例如20, BER 10^(-7)满足要求，则选择数据速率高的调制技术

## Slide 12: 码分多址 (CDMA)
Code Division Multiple Access
多路访问，信道划分技术，用于无线链路
各用户使用不同CDMA码（相互正交）
  编码后的数据可叠加传输，接收方能识别不同用户的内容
发送方编码: 原始数据(0看做-1)×CDMA码
接收方解码: 某发送方的原始数据 = (收到的叠加数据×此发送方CDMA码) / CDMA码比特数
1：发送了比特1
-1：发送了比特0
0：没有发送
Notes: 信道划分技术：TDMA, FDMA

## Slide 13: CDMA编码与解码：一个发送方
时隙1
时隙0
d1 = -1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
Zi,m= di.cm
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
时隙0
信道输出
时隙1
信道输出
信道输出 Zi,m
发送方
CDMA码
原始数据
时隙1
时隙0
d1 = -1
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
时隙0
时隙1
接收方
CDMA码
Di = S Zi,m.cm
m=1
M
M

## Slide 14: CDMA: 两个发送方
接收方使用发送方1的CDMA码，从叠加信号中解码出1的原始数据
发送方 1
发送方 2
两个发送方的编码数据叠加传送
Notes: 代价：编码速率比原始速率快得多

## Slide 15: CDMA例子
设三个节点CDMA码为A：00011011，B：00101110，C：01000010。若A 站发1，B站发0，C站不发，求混合信号？若基站收到混合信号，如何识别各站发送的信息？
A 站发1： （-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1）
B站发0： （+1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1）
C 站不发： （ 0 0 0 0 0 0 0 0）
混合叠加信号：（ 0 0 -2 +2 0 -2 0 +2）
基站收到后：识别：
A站：(0+0+2+2+0+2+0+2) / 8 = 1 A站发 1
B站：(0+0-2-2+0-2+0-2) / 8 = -1 B站发 0
C站：(0+0+2-2+0+2+0-2) / 8 = 0 C站未发
Notes: 代价：编码速率比原始速率快得多

## Slide 16: 第7章：无线网与移动网
7.1 概述
无线网
7.2 无线链路的特点
  CDMA
7.3 IEEE 802.11无线局域网 (Wi-Fi)
7.4 蜂窝因特网接入
  体系结构
  标准(e.g., 3G, LTE)
移动网
7.5 寻址、路由到移动节点
7.6 移动IP
7.7 蜂窝网络的移动管理
7.8 移动性与高层协议

## Slide 17: 802.11 WLAN (WiFi)
统治了WLAN, 可分为：
802.11b
2.4 GHz频段
最大11 Mbps
物理层: 直接序列扩频(DSSS)
802.11a
  5 GHz频段
  最大54 Mbps
802.11g
  2.4 GHz频段
  最大54 Mbps
802.11n:
  2.4-5 GHz频段
  多入多出
  最大300 Mbps
802.11ac:
  5 GHz频段, 基于802.11a
  多入多出
  定向天线, 智能跟随
  最大1300 Mbps
帧相同，都采用CSMA/CA
基础设施模式、ad-hoc模式
向后兼容
Notes: 工科医频段，0.9GHz, 2.4GHz, 5GHz, 无需申请即可使用
无线电话，微波炉也使用2.4GHz

## Slide 18: 802.11 WLAN结构
基本服务集(BSS) (也称为蜂窝)，有唯一的SSID
BSS 1
BSS 2
Internet
交换机或路由器
Notes: Basic Service Set

## Slide 19: 802.11: 信道，关联
802.11b: 2.4-2.485GHz划分11个部分重叠信道
  1、6、11信道不重叠
  每个AP选择一个
  相邻AP如选择相同、相邻信道，干扰
无线主机: 必须关联一个AP
  扫描各信道，侦听AP的信标帧（周期发送，含AP的SSID和MAC地址）
  选择一个AP关联
  可验证（公司：MAC地址；咖啡屋：用户名+密码）
  通常DHCP，主机自动获得IP地址等
Notes: Service Set Identifier

## Slide 20: 802.11: 被动/主动扫描
AP 2
AP 1
H1
BSS 2
BSS 1
1
2
3
1
被动扫描:
各AP周期性发送信标帧
主机向选中的AP发送关联请求帧
此AP返回关联应答帧
AP 2
AP 1
H1
BSS 2
BSS 1
1
2
2
3
4
主动扫描:
主机广播探测请求帧
各AP返回探测应答帧
主机向选中的AP发送关联请求帧
此AP返回关联应答帧

## Slide 21: 无线链路的特点
A
B
C
信号遮挡：
A与C互相检测不到，但A, C的信号在B处冲突，无法检测冲突
A
B
C
A’的信号强度
空间
C’的信号强度
信号衰减:
A与C互相检测不到 ，但A, C的信号在B处冲突，无法检测冲突
不能采用CSMA/CD的边发送边检测

## Slide 22: IEEE 802.11: 多路访问控制
802.11: 发送前侦听(CSMA)，发送帧时不检测冲突!
  检测困难：隐藏终端、衰减
  增加ACK
  采用冲突避免：CSMA/C(ollision)A(voidance)
空间
A
B
C
A
B
C
A的信号强度
C的信号强度

## Slide 23: IEEE 802.11: CSMA/CA
发送方
1 发送前侦听，如果空闲：
等待DIFS后，发送整个帧 (无冲突检测)
2 如果忙：
  随机的回退值（部分避免冲突）
  如信道空闲，递减该值；如忙，保持当前值
  减到0，发送帧
  如未收到ACK, 增大回退值选取范围，回到2
接收方
- 如果正确接收帧(CRC校验)
等待SIFS，返回ACK (由于隐藏终端、衰减)
发送方
接收方
DIFS
data
SIFS
ACK
Notes: DIFS Distributed Inter-Frame Spacing
SIFS Short
增加了ACK

## Slide 24: 冲突避免
方法: 使用短预约帧，完全避免长数据帧的冲突
发送方使用CSMA，先向AP发送请求发送帧(RTS)
  可能冲突 (但帧很短)
AP广播允许发送帧(CTS)
所有节点收到CTS
  只有发送方发送数据帧，并等待确认
  此阶段其他节点推迟发送
Notes: Collide /ai/ collision /i/
Defer 推迟
Defy 对抗，违抗

## Slide 25: 冲突避免: RTS-CTS交互
AP
A
B
时间
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
数据帧 (A)
ACK(A)
ACK(A)
RTS冲突
推迟

## Slide 26: 802.11帧: 寻址
帧控制
持续期
地址1
地址2
地址4
地址3
数据
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
序号控制
地址2: 发送节点的
MAC地址
地址1: 接收节点的
MAC地址
地址3: AP所连路由器接口的MAC地址
地址4: 只在ad hoc模式中使用
Notes: 节点：无线节点或AP

## Slide 27
Internet
H1
R1
AP MAC地址 H1 MAC地址 R1 MAC地址
地址1
地址2
地址3
802.11WiFi帧
R1 MAC地址 H1 MAC地址
目的地址
源地址
802.3以太网帧
802.11帧: 寻址

## Slide 28
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
类型
来自AP
子类型
到AP
更多
标识
WEP
加密
更多
数据
功率
管理
重试
保留
协议版本
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
预约信道时间
，用于传输数据帧、确认帧
帧序号：有重传，区分冗余帧
帧类型：RTS, CTS, 数据帧，ACK
802.11帧
帧控制
持续期
地址1
地址2
地址4
地址3
数据
CRC
帧序号

## Slide 29
802.11: 网内移动
网内移动，IP地址不变
交换机：主机关联哪个AP?
  自学习
H1
BSS 2
BSS 1

## Slide 30
速率自适应
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
10
20
30
40
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
1. 当节点远离AP，SNR降低，BER增加
2. 当BER太大，将自动选择传输速率低、BER也低的调制技术；通信好，再恢复
802.11: 高级功能

## Slide 31
功率管理
省电：节点将功率管理字段置1，告诉AP: “我要休眠，直到下一次的信标帧”
  AP将缓存去往此节点的帧
  下一次信标帧可唤醒节点
信标帧: 含AP缓存帧的目标节点列表
  节点如在此列表，苏醒并接收；否则，继续休眠
802.11: 高级功能

## Slide 32
M
覆盖半径
S
S
S
P
P
P
P
M
S
主设备（1个）
从设备（最多7个）
寄放设备(最多255个，
等待激活)
P
802.15 无线个域网：蓝牙
直径小于10 m
取代电缆 (鼠标、键盘、耳机等)
ad hoc模式: 无AP
主/从节点: 采用TDM
  从节点请求发送给主节点
  主节点批准请求
  2.4GHz频段
  最快2 Mbps (蓝牙5.0)

## Slide 33: 第7章：无线网与移动网
7.1 概述
无线网
7.2 无线链路的特点
  CDMA
7.3 IEEE 802.11无线局域网 (Wi-Fi)
7.4 蜂窝因特网接入
  体系结构
  标准(e.g., 3G, LTE)
移动网
7.5 寻址、路由到移动节点
7.6 移动IP
7.7 蜂窝网络的移动管理
7.8 移动性与高层协议

## Slide 34
有线电话网
移动交换中心MSC
1G(语音)蜂窝网络
将蜂窝接入有线电话网
呼叫建立
处理移动
MSC
覆盖一块区域
基站：类似于802.11网的AP
移动用户通过基站接入网络
蜂窝
移动交换中心MSC
Notes: 基站实际位于三个蜂窝相连处，使用三个定向天线

## Slide 35: 蜂窝网络: 第一跳
1G（语音）: FDMA，模拟
2G(语音)：FDMA+TDMA, 数字
3G(语音+数据)： FDMA+TDMA+CDMA，数字
4G(语音+数据)： 纯IP网（无固定电话网）
FDMA+TDMA，数字
频段
时隙
FDMA+TDMA

## Slide 36
BSC
BTS
基站 (BTS)
基站控制器 (BSC)
移动交换中心(MSC)
移动用户
MSC
网关
MSC
G
2G(语音)蜂窝网络: GSM
有线电话网
Notes: GSM(拉丁语): 全球移动通信系统

## Slide 37
无线网
控制器
MSC
SGSN
网关
MSC
G
GPRS支持节点 (SGSN)
网关GPRS支持节点 (GGSN)
Internet
GGSN
G
有线电话网与因特网并存使用
3G(语音+数据)蜂窝网络
有线电话网

## Slide 38
MSC
SGSN
网关
MSC
G
Internet
G
3G vs. 4G LTE
GGSN
MME
Internet
P-GW
G
S-GW
G
HSS
3G
4G-LTE
无线网
控制器
有线电话网

## Slide 39
4G特点
全IP通信网
不再区分语音与数据，都用IP分组封装与传输
Internet
P-GW
G
S-GW
G
UE
(用户设备)
eNodeB
(基站)
分组网关
(P-GW)
服务网关
(S-GW)
数据
MME
HSS
移动管理实体
(MME)
控制
家庭用户服务器
(HSS)

## Slide 40: 第7章：无线网与移动网
7.1 概述
无线网
7.2 无线链路的特点
  CDMA
7.3 IEEE 802.11无线局域网 (Wi-Fi)
7.4 蜂窝因特网接入
  体系结构
  标准(e.g., 3G, LTE)
移动网
7.5 寻址、路由到移动节点
7.6 移动IP
7.7 蜂窝网络的移动管理
7.8 移动性与高层协议

## Slide 41: 移动性
无移动性
高移动性
移动用户，
使用相同的AP
移动用户，切换AP时仍保持当前连接（如移动通话）
移动用户，
切换AP
使用DHCP

## Slide 42: 移动管理
广域网
归属网络：移动节点的永久居所(e.g., 128.119.40/24)
永久地址: 移动节点在归属网络的地址
e.g., 128.119.40.186
归属代理: 归属网络中执行移动管理的实体

## Slide 43: 移动管理
外部地址: 移动节点在被访网络的地址
(e.g., 79,129.13.2)
被访网络: 移动节点当前访问的网络
(e.g., 79.129.13/24)
永久地址: 不变
(e.g., 128.119.40.186)
外部代理: 被访网络移动管理的实体
通信者: 希望与移动节点通信的实体
广域网

## Slide 44: 如何联系旅行的朋友
搜索所有的电话簿?
打电话给她父母?
等待她主动告诉你?
使用Facebook或微信!
Alice去哪了?
如果朋友在外地旅行，你如何联系到她?

## Slide 45: 移动管理的方法
由路由器处理: 被访网络路由器通告邻居，有一条去往节点永久地址的路径，在全网扩散
由端系统处理：
  间接路由: 通信者使用移动节点的永久地址通信，需归属代理转发
  直接路由: 通信者先获取移动节点的外部地址，然后直接通信

## Slide 46: 移动管理的方法
由路由器处理: 被访网络路由器通告邻居，有一条去往节点永久地址的路径，在全网扩散
由端系统处理：
  间接路由: 通信者使用移动节点的永久地址通信，需归属代理转发
  直接路由: 通信者先获取移动节点的外部地址，然后直接通信
扩展差，
无法用于百万
移动节点

## Slide 47: 移动管理: 注册
最终:
外部代理知道移动节点
归属代理知道移动节点位置
归属网络
被访网络
1
移动节点联系被访网络的外部代理
2
外部代理联系归属代理: “此节点在我这里！”
广域网

## Slide 48: 间接路由
归属网络
被访网络
3
2
4
1
通信者向移动节点的
永久地址发送分组
归属代理截获，
向外部代理转发
外部代理收到，
转发给移动节点
移动节点直接回复通信者
广域网

## Slide 49: 间接路由
节点移动对通信者透明
外部代理可由移动节点实现
三角路由问题: 通信者-归属网络-移动节点
  低效，特别是通信者和移动节点在同一网络时

## Slide 50: 直接路由
1
2
3
4
通信者请求、
获得移动节点的
外部地址
通信者向外部代理
发送分组
外部代理转发给
移动节点
移动节点直接回复通信者
归属网络
被访网络

## Slide 51: 直接路由
无三角路由问题
节点移动对通信者不透明
1
2
3
4

## Slide 52: 直接路由的移动性管理
广域网
1
第一个被访网络
锚外部代理
2
4
新外部代理
3
通信代理
通信者
新外部网络
锚外部代理：第一个被访网络的外部代理
数据总是发往锚外部代理
当节点移动: 形成代理链，由锚外部代理寻路转发
5
Notes: 抛锚mao2

## Slide 53: 第7章：无线网与移动网
7.1 概述
无线网
7.2 无线链路的特点
  CDMA
7.3 IEEE 802.11无线局域网 (Wi-Fi)
7.4 蜂窝因特网接入
  体系结构
  标准(e.g., 3G, LTE)
移动网
7.5 寻址、路由到移动节点
7.6 移动IP
7.7 蜂窝网络的移动管理
7.8 移动性与高层协议

## Slide 54: 移动IP: 间接路由
永久地址: 128.119.40.186
外部地址: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
通信者发出的分组
dest: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
归属代理向外部代理发出的分组: 分组的分组
dest: 128.119.40.186
外部代理到移动节点的分组

## Slide 55
蜂窝网络（2G: GSM）
通信者
MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
固定电话网
不同供应商运营的蜂窝网
回顾:

## Slide 56: 蜂窝网络的移动管理
归属网络:
  归属位置注册器(HLR): 数据库，含移动节点的永久电话号码，用户信息，当前位置信息
被访网络:
  访问者位置注册器(VLR): 数据库，含网络中各节点的表项

## Slide 57
公用电话网
移动用户
MSC
HLR
归属网络
被访网络
通信者
MSC
VLR
GSM: 间接路由
1
通话连接到归属网络
2
MSC查询HLR,
获得移动节点
的漫游号码
3
MSC建立到被访MSC的通话
4
被访MSC建立到移动用户的通话

## Slide 58
MSC
VLR
老BSS
新BSS
老路径
新路径
GSM: 在MSC内切换
目标: 使用新路径，通话不中断
原因:
  新BSS信号更强 (节点耗电更少)
  负载均衡
  GSM不管切换原因，只管切换过程
由老BSS发起

## Slide 59
MSC
VLR
老BSS
1
3
2
4
5
6
7
8
新BSS
1. 老BSS通知MSC需要切换，提供新BSS列表
2. MSC建立到新BSS的路径（并分配资源）
3. 新BSS分配无线信道
4. 新BSS通知MSC和老BSS: 已就绪
5. 老BSS告知移动用户：执行切换
6. 移动用户与新BSS通信，激活新信道
7. 移动用户通过新BSS告知MSC: 完成切换。MSC使用新路径通话
8. 释放MSC到老BSS的资源
GSM: 在MSC内切换

## Slide 60
归属网络
MSC
公用电话网
通信者
MSC
锚MSC
MSC
MSC
(a) 切换前
锚MSC: 第一个访问的MSC
  通话一直通过锚MSC
当节点移动到新MSC，新MSC加到MSC链的尾部
MSC链的路径优化
GSM: 在MSC间切换

## Slide 61
MSC
MSC
MSC
(b) 切换后
MSC
GSM: 在MSC间切换
归属网络
通信者
锚MSC
公用电话网
锚MSC: 第一个访问的MSC
  通话一直通过锚MSC
当节点移动到新MSC，新MSC加到MSC链的尾部
MSC链的路径优化

## Slide 62: 无线、移动性: 对高层协议的影响
逻辑上无影响
  网络层尽力而为，不变
  TCP和UDP可在无线、移动网上运行
但性能上:
  比特差错多，分组丢失和时延 (链路层重传时延)； 网络切换
  TCP把丢包解释为拥塞，将减小拥塞窗口
  时延影响实时通信